ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Технический паспорт

##### СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические данные

2. Общие принципы

3. Физическая очистка воды
     Общие замечания
     Фильтр
     Избирательный клапан
     Насос

4. Установка
    Указания по загрузке песка

5. Работа устройства фильтрации

6. Заполнение бассейна

7. Запуск

8. Чистка фильтра

9. Фильтрация

10. Применение вакуумных пылесосов

11. Открытие предварительного фильтра (впуск)

12. Слив бассейна

13. Рекомендации

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Макс. рабочее давление |  | 2 бар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление испытания |  | 3 бар |  |  |
| Макс. рабочая температура |  | 35( С |  |  |
| Мин. Рабочая температура |  | 1( С |  |  |
| Ø мм | 520 | 640 | 760 | 900 |
| Фильтрующая поверхность (м2) | 0,21 | 0,31 | 0,45 | 0,64 |
| Расход (м3/час) | 10,0 | 15,0 | 22,0 | 30,0 |
| Песок Ø 0,4-0,8 мм (кг) | 100 | 150 | 225 | 325 |
| Вес пустого фильтра (кг) | 17 | 23 | 34 | 45 |

2. Общие принципы

При получении фильтра убедитесь, что он не был поврежден во время транспортировки, (при наличии любых повреждений немедленно свяжитесь с поставщиком). Фильтр используется только для фильтрации воды плавательных бассейнов, садовых водоемов или аналогичных водных резервуаров. Проверьте, чтобы держатели диффузора (26) и коллектора (13) находились в идеальном состоянии, а также, подключение воздуховода к распределительному устройству. Установите клапан (16) в фильтр при помощи деталей (17 и 15), закрепив их гайками (18). Установите манометр (33) на крышку фильтра.

3. Физическая очистка воды.

# Общие положения

Фильтрация – это физический процесс отделения и удаления загрязнений из воды. Они попадают в воду из окружающего плавательный бассейн пространства (пыль, насекомые, листва и пр.) или от купальщиков (пот, волосы, остатки макияжа и пр.). Так как эти внешние факторы различаются для разных плавательных бассейнов, так же различается работа фильтрационного оборудования. Все вышеперечисленное вызывает необходимость учиться эксплуатировать каждый отдельный бассейн определенным образом.

Твердые примеси несут с собой в воду микроорганизмы и споры растительных водорослей, которые загрязняют ее. Благодаря высокой температуре воды, плавательный бассейн становится (питательной средой(, в которой микроорганизмы и споры очень быстро размножаются и придают воде характерную зеленую окраску. Удаление этих микроорганизмов химической стерилизацией является необходимым условием успешной работы фильтрационного оборудования.

Фильтр.

Это устройство, содержащее кварцевый песок. Вода проходит через песок, который задерживает и аккумулирует грязь. Фильтры FIBERPOOL изготовлены из материалов не подверженных коррозии (полиэфир, армированный стекловолокном) и спроектированы так, чтобы выдерживать рабочее давление в 2 кг/см2. Внутри находится верхний распределитель воды (26) и нижний водоотделитель. Снаружи фильтра находится отверстие для доступа во внутреннюю часть, закрытое крышкой. Также имеются входы для присоединения избирательного клапана.

Избирательный клапан

То обстоятельство, что клапан имеет несколько позиций, позволяет нам переключать воду на различные функции фильтрации: промывку, повышение уровня воды, слив воды и т.д. Для изменения функций (всегда при выключенном питании) следует с усилием потянуть за рукоятку, (она работает как муфта сцепления) и, затем, установить ее в выбранное положение. Клапан также снабжен визиром с прозрачным стеклом, расположенным рядом с выходным отверстием. Это контрольное окошко позволяет осуществлять контроль за выходящей грязной водой в процессе очистки, происходящем в фильтре. Клапан также снабжен манометром, который показывает степень загрязнения фильтрующего слоя, поскольку, когда фильтрующий слой загрязнен или становится слишком плотным, то он оказывает большее сопротивление протоку воды, и внутренне давление возрастает.

Насос

Это главная часть очистного устройства. Двигатель должен быть подобран по мощности так, чтобы обеспечивать ре-циркуляцию в течение 4 – 8 часов. Он засасывает воду через очистную решетку и нижний слив бассейна и возвращает ее обратно после очистки через напорную сторону насоса. Электрический насос FIBERPOOL изготовлен из термопрочных синтетических материалов, не-подверженных коррозии, вызывае-мой водой, и химическими примесями, а также выдерживают высокие температуры без деформации конструкции. Он спроектирован таким образом, что ни двигатель, ни вал насоса не контактируют с водой. Способность к самозасасыванию делает его идеальным для такого типа установок. Перед двигателем установлен предфильтр для задержки крупных частиц или волос, в сетке которого остаются частицы более крупного размера. Таким образом предотвращается их поступление в насос и нарушение работы насоса. Следует регулярно очищать сетку, проверяя правильность установки. Как правило, при установке сетки нет необходимости применять силу, так как она должна легко вставать на место. Необходимо очищать сетку как минимум раз в неделю.

4. УСТАНОВКА

Устройство, которое состоит из узла фильтра, распределителя и двигателя насосной группы, должно устанавливаться рядом с  плава-тельным бассейном (не далее 5 метров) и на уровне на 0,5 м ниже уровня воды бассейна для достижения состояния (загрузки(.

Подсоединение к насосу распре-делителя, водозаборника, а также встроенных принадлежностей всегда  должно выполняться с помощью полихлорвиниловых (ПХВ) труб.

Указания по загрузке песка.

Для заправки фильтра песком необходимо выполнить следующие операции:

1. - Снимите верхнюю крышку.

2. - Отвинтите верхний распределитель, удерживая воздуховод. Наполните фильтр водой на 50 %.

3. - Добавьте песок, как указано на паспортной табличке, расположенной на боковой поверхности фильтра.

4. - Установите распределитель в исходное положение.

5. - Тщательно удалите песок из стыков, резьбы и т.д.

6. - Смажьте стык вазелином или любым другим типом смазки перед установкой крышки фильтра и убедитесь в полной герметичности стыка.

5. Работа фильтровального агрегата.

Вода поступает в насос  из плавательного бассейна через три независимых трубы, встроенных в арматуру, находящуюся в бассейне. Трубы служат для выполнения различных функций:

Нижний (донный ) слив: фильтрует большую часть воды и отвечает за слив воды из бассейна.

### Очистное устройство (скиммер): очищает поверхность воды от плавающих предметов и не позволяет им опуститься на дно. Сетка внутри него предотвращает попадание листьев в предфильтр насоса.

Всасывающий раструб или подсоединение пылесоса: в случаях подключения пылесоса (ручного или автоматического) к всасывающему раструбу для очистки дна бассейна. В некоторых моделях всасывающий раструб отсутствует и оборудование подключается к скиммеру.

Вода закачивается в центральный клапан, который направляет ее в верхний распределитель, обеспечивая распределение по всей поверхности песка. Таким образом в песке не образуется локальных протечек. Вода проходит через слои фильтру-ющего песка и накапливается в нижнем водоотделителе. Отсюда она снова поступает в избира-тельный клапан, а затем в бассейн через боковой слив.

В течение фильтрации показания манометра, который показывает сопротивление песка прохождению воды колеблются между 0,5-0,7. Когда манометр показывает превышение рабочего давления более 0,3 бар, выключите двигатель и прочистите фильтр.

6. Заполнение плавательного бассейна.

Для наполнения бассейна можно воспользоваться обычным шлангом.

Filtration - Фильтрация

Drainage - Слив

Closed - Закрыт

Cleaning - Очистка

Circulation - Циркуляция

Rinsing - Промывка

7. Запуск

При запуске насоса Вы должны проверить:

1. Свободное вращение вала двигателя. Если вал заблокирован, проверните вручную  крыльчатку вентилятора, распо-ложенную с обратной стороны двигателя.

2. Подключение на электрощитке.

3. Откройте вентили, которые перекрывают всасывающие и сливные трубы (заполните корпус насоса водой до уровня всасывающей трубки). Установите избирательный клапан в положение (Циркуляция(.

8. Очистка фильтра

Для очистки фильтра необходимо изменить направление циркуляции воды, установив избирательный клапан в положение (CLEANING( (ОЧИСТКА). Вода пойдет через нижние водоотделители фильтра, удаляя грязь, которую удерживает песок. Далее вода через верхний распределитель поступает на слив. Через смотровое окно избирательного клапана можно наблюдать качество проходящей воды, и, когда она станет чистой (через 2-3 минуты), отключите двигатель и установите переключатель в положение (RINSING( (промывка).

Промывка:

В этом положении клапана вода следует в том же направлении, что и при  фильтрации, уплотняя поры и рыхлости, образовавшиеся в песке при очистке фильтра, но в данном случае вода отправляется на слив. Эта процедура (наблюдайте в смотровое окошко избирательного клапана) происходит очень быстро. Как только промывка закончена, выключите двигатель и поставьте переключатель в позицию (FILTRATION( (фильтрация).

9. Фильтрация

После переключения клапана, как всегда в обесточенном состоянии, снова  запустите двигатель, который будет работать в режиме фильтрации. Если в процессе работы Вы заметите неожиданные колебания давления воды по манометру, то это является указанием на то, что в установку попал воздух. Необходимо проверить и отрегулировать все соединения, муфты, гайки, стыки и прочее или крышку сетки предфильтра насоса, где возможно проникновение воздуха, пока показания манометра не станут стабильными. Клапана донной всасывающей трубы или скиммера можно открыть больше или меньше, если необходимо обеспечить больший забор воды скиммером для более быстрой очистки поверхности, либо для забора большего объема воды со дна для  фильтрации больших количеств воды. Это зависит от пользователя и от ситуации или качества воды в каждый момент цикла фильтрации. Когда показания манометра превысят 0,3 бар, выключите двигатель и очистите фильтр.

# Рабочие периоды времени

Время работы установки можно разделить на две группы. Например, несколько часов утром и несколько часов ночью. Здесь нет особых правил, и все зависит от критериев оценки и возможностей каждого пользователя. Целесообразно применять химические препараты ночью, потому что они растворятся во время ночной работы насоса и лучше распределятся в воде. Обычно в это время нет купальщиков, на которых могут подействовать химикаты, а также действие препаратов более эффективно при отсутствии солнца.

10. Применение пылесосов

Для очистки дна бассейна Вы будете применять ручной или автоматический пылесос. Здесь мы поясним, как пользоваться ручным пылесосом. Ручное оборудование состоит из собственно пылесоса на тележке и плавающего шланга (во избежание касания шлангом дна и контакта с грязевой кашей на дне бассейна), а также ручки, позволяющей управлять перемещением тележки.

Соедините ручку с тележкой по возможности ближе к месту присоединения шланга (о присоединении пылесоса смотрите монтажную схему, или, если она отсутствует, то схему присоединения скиммера). Вставьте шланг вертикально для удаления из него воздуха и после этого вставьте его в гнездо пылесоса. Когда шланг надлежащим образом присое-динен к пылесосу, установите избирательный клапан в положение (FILTRATION( (ФИЛЬТРАЦИЯ), за исключением случаев, когда  проводится очистка прямым прокачиванием. Клапан пылесоса и придонный клапан должны быть открыты. Включите двигатель. Проверьте манометр. Если увидите, что давление по манометру падает, держите придонный клапан открытым, чтобы остановить падение давления. Если это произойдет, желательно прочитать инструкцию для пылесоса и следовать ее указаниям.

Перемещать тележку нужно медленно, чтобы избежать подъема грязи со дна бассейна.

Если дно бассейна очень грязное, или в воде плавают хлопья грязи, установите избирательный клапан в положение (DRAINING( (СЛИВ), чтобы предотвратить попадание грязи в фильтр. В этом случае грязь попадет прямо в сливное отверстие, минуя фильтр.

11. ОТрытие ПРЕДфильтра

Для извлечения сетки предфильтра из насоса, установите  избирательный клапан в положение (CLOSED( (ЗАКРЫТО) и закройте все вентили коллектора. Отсоедините крышку предфильтра, выньте сетку и очистите ее под краном, встряхивая, но без резких ударов. При установке сетки на место будьте внимательны, так как при этом нежелательны дополнительные усилия. Правильно установите уплотняющее кольцо, предварительно смазав его вазелином, либо другой подходящей смазкой.

12. СЛИВ ВОДЫ ИЗ плавательного бассейна

Для слива воды из бассейна подсоеди-ните трубы придонного слива к трубам естественного слива, открыв отсечного клапана бассейна. Если не вся вода слилась естественным образом, Вы можете использовать фильтрационную установку для откачки остатков воды. Для этого установите избирательный клапан в положение (DRAINAGE( (СЛИВ). При этом положении клапана откройте придонный клапан, закрыв все остальные, и включите двигатель.

13. Рекомендации

Главное.

- Каждый раз обесточивайте насос  при изменении положения избирательного клапана.

- Не изменяйте время прокачки увеличением проходящего потока воды.

- В случае попадания воды в двигатель не пытайтесь запустить его снова. Демонтируйте его и отвезите в мастерскую на просушку.

### Еженедельные операции

1. Очищайте сетку скиммера.

2. Очищайте сетку предфильтра струей воды. Не стучите по ней. Аккуратно устанавливайте ее в правильное положение.

3. Очищайте щеткой стенки бассейна.

4. Очищайте дно.

5. Очищайте фильтр, даже если показания манометра не достигают 1,0.

6. Проверяйте кислотность воды, и, при необходимости, корректируйте ее.

7. Проверяйте уровень дезинфицирующих препаратов и, при необходимости, корректируйте его.

8. Добавляйте препараты, предотвращающие рост водорослей.

Прекращение эксплуатации плавательного бассейна на зимнее время

В конце сезона снижайте температуру воды, уменьшайте применение средств по уходу и значительно снижайте количество рабочих часов фильтрационного оборудования, если Вы хотите содержать всю зиму бассейн в чистоте. Если не предполагается использовать зимой химические очистители, то желательно:

1. Добавить в бассейн препараты для зимы, которые предотвратят образование отложений на стенках, и которые очень трудно удаляются в начале нового сезона.

2. Отсоедините насос. Применяйте термическое реле f или выполните электрическое отключение двигателя.

3. Демонтируйте двигатель или всю насосную группу с двигателем и храните демонтированное оборудование в доме где-нибудь в сухом месте.

После снятия двигателя опустите в бассейн плавающий предмет типа большой канистры с мягкими стенками, засыпав в нее некоторое количество песка для остойчивости. При замерзании воды возможно повреждение стенок бассейна льдом. Но, поскольку стенки канистры мягкие, они будут деформироваться в первую очередь, предохраняя стенки бассейна от повреждений. Не заполняйте канистру водой, т.к. в этом случае не будет ожидаемого эффекта. Все вентили на всасывающей трубе должны быть закрыты. Если имеется вентиль на сливе, установите избирательный клапан в положение слива и оставьте вентиль на сливе в открытом положении. Уровень воды понизится до уровня слива, и, в случае обильного дождя, бассейн никогда не будет переполняться.